## Slide 1: Conferencia Internacional: Mecanismos de incentivo para energías renovables en América Latina Experiencia desde la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) - Uruguay
Octubre 2018
Cochabamba, Bolivia.

## Slide 2
Estructura de la Presentación
Estructuración y contexto del sector energético-eléctrico uruguayo
Marco general de promoción a las inversiones y de incentivos fiscales a las Energías Renovables No Convencionales (ERNC).
Experiencia reciente de desarrollo de ERNC en Uruguay:
  Aspectos impulsores de las iniciativas hacia ERNC
  Experiencias concretas en Eólica, Solar fv, Biomasa
Fortalezas asociadas a la expansión lograda
Visión de desarrollo futuro

## Slide 3: URUGUAY - UTE
URUGUAY
Población: 3.440.000 hab.
PBI: 60.000 MUSD
Energía al SIN: 12.000 GWh
Demanda Instantánea máxima: 2.067MW (julio 2018)
Potencia Instalada País: 4021MW (CTM SG 945MW)
Interconexiones:
Brasil 570MW,
Argentina 2000MW
UTE
Empresa estatal nacional, con actividad en todos los segmentos del sector eléctrico.
Clientes 1.440.000
Potencia instalada UTE: 1966MW
  Eólica: 364 MW, Hidro 593MW, Térmica 1008MW
Red de Trasmisión: 5.073km
Red de Distribución: 83.277km
99% de cobertura nacional del servicio eléctrico
Notes: UTE hoy tiene 1.440.000 clientes, es la empresa electrica del país, genera, transmite y distribuye la energía en todo el país. Es monopolio regulado de trasmisión y distribución, compite en generación.
Es propietaria poco menos de la mitad de la generación instalada en el país, con casi 1800MW de potencia instalada.
El Sistema Interconectado Nacional está interconectado con Argentina y Brasil, con una capacidad de interconexión de 2570MW.
La energía demandada en el 2016 fue de 11.000GWh, con un consumo máximo instantaneo de 1964MW.

## Slide 5
En términos relativos al tamaño de país y de sistema eléctrico asociado:
¿Qué tiene de relevante la experiencia de Uruguay?

## Slide 6: Transformación de la Generación en Uruguay
Aprox.
2100 MW ERNC
(en un sistema que tenía antes 2000 MW instalados)

## Slide 7
Generación Eléctrica 2017
12.000 GWh

## Slide 8
¿Cuál ha sido el marco de incentivos desarrollado?

## Slide 9
Marco de Incentivos a ERNC
El marco general de promoción abarca acciones coordinadas en distintos niveles:
  incentivos fiscales a las inversiones asociadas (y en especial ERNC);
  incentivos contenidos en la promociones del sector energético;
  desarrollo de contratos que afirman las decisiones empresariales.
Incentivos fiscales generales a proyectos de inversión de interés:
  Ley Nacional de Promoción de Inversiones (N°16609, Dec 143/018);
  Proceso de análisis de proyecto, con posible exoneración impositiva de diversa duración y profundidad: renta, patrimonio, IVA import.
Incentivos del sector energético a las ERNC:
  Dec 354/009: predefine reducción fiscal (ERNC, Cogeneración, Efic.)
Contratos entre partes:
  Convocatorias asociadas a contratos de largo plazo, con alto respaldo y bancarizables internacionalmente.

## Slide 10
Contexto del Sector Eléctrico de Uruguay:
¿es favorable a la incorporación de ERNC?
No disponibilidad de hidrocarburos locales;
Variabilidad de aportes hidroeléctricos;
Buen nivel de recursos renovables en todo el territorio;
Alta integración de redes nacionales y con sistemas vecinos.

## Slide 11: Situación pasada del Sector Eléctrico

## Slide 12: ¿Pueden las ERNC adaptarse a la demanda?
BIEN
M. BIEN
POCO
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Energía esperada / energía media
Mes
Eólica
Hidro
Solar FV
Demanda
EÓLICA y DEMANDA: MUY BIEN
SOLAR y HIDRO en VERANO: BIEN
SOLAR y DEMANDA en INVIERNO: POCO
Notes: Respecto a la correlación mensual la eólica correlaciona muy bien con la demanda todo el año.

## Slide 13
BRASIL
130.000 MW
Instalados
208.000.000 hab.
ARGENTINA
28.000 MW
Instalados
43.800.000 hab.
URUGUAY
4,021MW
Instalados
3.400.000 hab.
12.000 GWh de GEN
anuales@2018
570 MW
2000 MW

## Slide 14: Sistema Óptimo para Uruguay
    Hidráulica: Importante base (producción y almacenamiento).
    Eólica: Rápida incorporación y experiencia operativa.
Solar (buena complementariedad con eólica).
Biomasa (plantaciones para producción, y subproductos para generar).
Respaldo flexible: Ciclo Combinado
    CC: 2TG 175 MW +TV 180 MW = 530 MW.
Complemento disponibilidad de gas natural
    Gasoductos con Argentina ya construidos.
Fuertes Interconexiones Eléctricas con países vecinos:
    con Argentina 2000 MW en 500 kV (Cuadrilátero de SG).
    con Brasil 70 MW Rivera + 500 MW Melo.
Potenciar el Sistema de Transmisión (nuevo “paradigma”).

## Slide 15
Estructura de la Presentación
Estructuración y contexto del sector energético-eléctrico uruguayo
Marco general de promoción a las inversiones y de incentivos fiscales a las Energías Renovables No Convencionales (ERNC).
Experiencia reciente de desarrollo de ERNC en Uruguay:
  Aspectos impulsores de las iniciativas hacia ERNC
  Experiencias concretas en Eólica, Solar fv, Biomasa
Fortalezas asociadas a la expansión lograda
Visión de desarrollo futuro

## Slide 16
Características del Proceso
Además del marco general de incentivos fiscales, el Poder Ejecutivo promulgó, en forma sucesiva desde 2006, un conjunto de Decretos promoviendo la celebración de Contratos de Compraventa de Energía Eléctrica con UTE. (conocimiento del mercado internacional, de las posibilidades de desarrollo local, de los requisitos de precios y demás condiciones de contratación e instalación hasta la puesta en marcha)
En paralelo: mercado spot y desarrollos gestionados por UTE.
Características generales de los principales Decretos:
  Centrales Generadoras a partir de equipos nuevos sin uso, a instalarse en territorio nacional.
  El Generador deberá hacerse cargo de todos los costos de conexión.
  UTE comprará toda la energía que sea entregada a la red, en contratos de largo plazo (ej. 15, 20 años).
  Se exige como mínimo un 20% de componente nacional.
  Se establecerá una bonificación en el precio comparativo a las ofertas que incorporen un componente nacional mayor al 20%.

## Slide 17
Características del Proceso
El Generador adjudicatario debe suscribir con UTE:
  El Contrato de Compraventa de Energía Eléctrica y el Convenio de Uso/Conexión (asociado a la red a la que se interconecta).
Se establece un plazo límite para la entrada en servicio de la Central Generadora (ej. 3 años), con penalidades por no cumplimiento.
Los Pliegos de Condiciones incluyen la paramétrica de ajuste de precio, la cual puede contar con una parte en dólares corrientes y el resto ajusta teniendo en cuenta la evolución de parámetros como IPPN, TC y el PPI.
Componente Nacional:
  Si no se cumple con el mínimo de 20% se podrá rescindir el Contrato.
  Si porcentaje finalmente acreditado resulta menor al valor ofertado, se penaliza el precio de la energía eléctrica durante todo el Período de Suministro.

## Slide 18
Instancias de promoción y convocatorias sucesivas
2006-2007: Primera promoción a ERNC, previendo cuotas para cada fuente: 20-20-20 MW. (eólica, biomasa, peq. hidro)
2009-2010 Exclusivo a eólica, hasta una Potencia Contratada de 150 MW.
  UTE entregó medidas de viento de algunos puntos del país.
  Primera etapa con 2 sobres:
    Oferta del precio de la energía eléctrica (se mantiene cerrado).
    Localización de la Central Generadora para que UTE realice los estudios y los Anteproyectos de Conexión.
  Segunda Etapa: luego de la entrega de los Anteproyectos de Conexión, los oferentes presentan el precio asociado a la conexión.
    Se presentaron ofertas por un total de 945.6 MW, se adjudicaron los 150 MW convocados.

## Slide 19
2011: 2ª promoción de fuente eólica, hasta una Potencia Contratada de 150 MW.
  Se incluye un premio a la entrada temprana de generación a aplicarse hasta el 31 de diciembre de 2014, ajustado por la paramétrica.
  Con el Pliego de Condiciones, UTE entregó la información de la red, los criterios de estudio y de conexión.
  Recibidas las ofertas de precio y localización, UTE realizó los estudios y los Anteproyectos de Conexión de los oferentes.
  Si el costo de conexión resultante superaba las 4.5 USD/MWh, el oferente podía retirarse.
  Se presentaron ofertas por un total de 1097.6 MW.
  En enero de 2012 se adjudicaron 4 centrales, por 192 MW. El precio medio de adjudicación ponderado fue de 63.50 USD/MWh.
Instancias de promoción y convocatorias sucesivas

## Slide 20
2011: A partir del fuerte interés de proyectos, se realizó una 3ª promoción de fuente eólica.
  Promueve la celebración de Contratos con aquellos generadores que no hubieran resultado adjudicados en el procedimiento previo.
  El precio debía igualar al promedio ponderado de la adjudicación anterior: 63.50 USD/MWh.
  Premio a la entrada temprana de generación a aplicarse hasta el 31 de marzo de 2015.
  Durante el año 2012 se adjudicaron 11 proyectos.
  Posteriormente se ampliaron los contratos con 2 Centrales Generadoras con importante grado de avance en sus proyectos.
  En total se contrataron casi 640 MW adicionales.
Instancias de promoción y convocatorias sucesivas

## Slide 21
2012: En paralelo, se realizó una promoción de fuente eólica de mediano porte, asociada a consumidores industriales.
  Establece modalidades de Contratación: i) La generación se instala en el propio predio del emprendimiento industrial, o bien fuera del predio. ii) La generación se desarrolla por asociación de un conjunto de consumidores industriales.
  El precio de la energía entregada se iguala al precio mas bajo del último procedimiento competitivo de UTE.
  Durante 2015 se adjudicaron 2 proyectos por un total de 4.3 MW.
Suscripción de contratos por Negociación Directa: UTE ha suscrito 2 Contratos con Generadores Eólicos por un total de 50.25 MW.
Generación al mercado spot: se han suscrito Convenios de Conexión con 11 proyectos por un total de 81.35 MW.
Instancias de promoción y convocatorias sucesivas

## Slide 22
Proyectos desarrollados enteramente por UTE (87.35 MW): Julio 2013 inicio de obras, agosto 2014 primera energización, febrero 2015 inauguración oficial.
Proyecto en asociación con otra empresa (65.1 MW)
  Contrato de Compra de Energía Eléctrica equivalente al firmado por UTE con privados (en condiciones y precios). Figura de Sociedad Anónima como vehículo para implementar el proyecto.
  Abril 2012 firma del acuerdo de evaluación y desarrollo- Inicio de Obras Setiembre 2013 – Entrada en servicio febrero 2015.
Proyectos en asociación entre UTE y particulares (281.6 MW):
  Se utiliza la figura del Fideicomiso Financiero o Sociedad Anónima abierta, que coticen en bolsa para llevar a cabo las asociaciones. (pequeños ahorristas, desde USD 100, a través de locales de pago)
  Los tres proyectos entraron en servicio durante 2017.
Arrendamiento por Leasing Operativo (70 MW, 20 años).
DESARROLLO DE PROYECTOS EÓLICOS DE GRAN PORTE CON PARTICIPACIÓN DE UTE

## Slide 23
2013: 1ª promoción de esta fuente - celebración de Contratos con generadores privados de fuente solar fotovoltaica, para centrales cuya potencia a instalar se encuentre entre 500 kW y 50 MW, por un máximo de 206 MW de potencia contratada.
  Se determinan 3 franjas de proveedores y máximos a contratar en cada una de ellas: i) Franja 1: Centrales generadoras de potencia a instalar entre 500 kW y 1MW. Máximo a contratar 1 MW; ii) Franja 2: Centrales generadoras de potencia a instalar entre 1 MW y 5 MW. Máximo a contratar 5 MW; iii) Franja 3: Centrales generadoras de potencia a instalar entre 5 MW y 50 MW. Máximo a contratar 200 MW.
  Franjas 1 y 2: proceso competitivo en precio; contrato hasta 25 años.
  Franja 3: rampa de precio decreciente según fecha de entrada en servicio (hasta 86.6 USD/MWh y 20-30 años de contrato).
Suscripción de contratos por Negociación Directa: 5 Contratos por un total de 40 MW.
2018: Aprobación de bases contractuales por 12 MW, a 55 USD/MWh, con producción nacional de paneles.
Procedimientos de Compra en SOLAR FV

## Slide 24
BIOMASA
Del 1er llamado 2007 y su ampliación de 2010: 80 MW en instalaciones de mediano porte, con contratos de 12 a 20 años y precios surgidos de proceso competitivo.
Por Negociación Directa UTE ha suscrito:
  Contratos con autoproductores de pequeño porte por 2.2 MW.
  Proyecto 1: Potencia Instalada 161 MW, Potencia Autorizada y Contratada 40 MW, actualmente en servicio.
  Proyecto 2: Potencia Instalada 180 MW, Potencia Autorizada 100 y Contratada 80 MW, actualmente en servicio.
  Precio de la Energía Inyectada a la Red: del orden de 93 USD/MWh (año 2018).

## Slide 25
GENERADORES DE BIOMASA EN SERVICIO

## Slide 26
Lineamientos:
Habilita a los suscriptores conectados en baja tensión a instalar generación de origen renovable (eólico, solar, biomasa o mini hidráulica) hasta su potencia contratada y con un máximo de 150 kW por cliente.
La Energía Entregada a la red se remunerará al mismo precio del cargo por energía vigente en el Pliego Tarifario de UTE.
Resultados:
A la fecha existen 390 instalaciones en servicio, por un total de 12.2 MW de potencia instalada, asociados principalmente a proyectos industriales.
De esta potencia, aproximadamente un 99.4% utiliza como fuente primaria energía solar fotovoltaica.
Instalación de Microgeneración

## Slide 27
ERNC: Potencia Instalada 2011-2017
Fuente |  | AÑO |  |  |  |  |  | 
 |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Eólica |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Total Anual (MW) | 13.0 | 1.8 | 14.0 | 289.5 | 508.8 | 474.2 | 122.8
 | Total Acumulado (MW) | 43.5 | 45.3 | 59.3 | 348.8 | 857.6 | 1331.7 | 1454.5
Biomasa |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Total Anual (MW) | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 180.6 | 0.0 | 0.0 | 40.0
 | Total Acumulado (MW) | 225.2 | 232.7 | 232.7 | 413.3 | 413.3 | 413.3 | 453.3
Solar Fotovoltaica |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Total Anual (MW) | 0 | 0 | 0.5 | 0.0 | 58.0 | 167.0 | 3.0
 | Total Acumulado (MW) | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 58.5 | 225.5 | 228.5
 | TOTAL ACUMULADO (MW) | 269 | 278 | 293 | 762 | 1329 | 1970 | 2136
(*) Potencia Instalada al final de cada año. |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 28: Inversiones en el Sector Eléctrico 2010-2017
UTE : USD 3000 millones
Eólica (Compra/PPA) : USD 2600 millones
Solar Fotovoltaica (Compra/PPA): USD 400 millones
Biomasa : USD 550 millones
USD 6500 millones en 8 años
1.6% del PBI promedio en el sector ELÉCTRICO
50% de la inversión en Energías Renovables
45% de Inversiones del Estado a través de UTE

## Slide 29: Costos Esperados de Generación
A partir de los resultados obtenidos en la matriz de generación, se identifica una evolución decreciente de costos reales (en la estructura pasada, en un año como el 2016, la generación costaría un 40% más)
Situación Pasada
Notes: 29

## Slide 30
Estructura de la Presentación
Estructuración y contexto del sector energético-eléctrico uruguayo
Marco general de promoción a las inversiones y de incentivos fiscales a las Energías Renovables No Convencionales (ERNC).
Experiencia reciente de desarrollo de ERNC en Uruguay:
  Aspectos impulsores de las iniciativas hacia ERNC
  Experiencias concretas en Eólica, Solar fv, Biomasa
Fortalezas asociadas a la expansión lograda
Visión de desarrollo futuro

## Slide 31
Claves a la muy importante penetración de ERNC en Uruguay
Estructuración y contexto del sector energético-eléctrico uruguayo: Alta coordinación entre autoridades del Poder Ejecutivo y acciones de la empresa estatal UTE.
Marco general de promoción a las inversiones y de incentivos fiscales a las Energías Renovables No Convencionales.
Empresa UTE (105 años), con excelente rating de cumplimiento de contratos e imagen pública.
Avidez de inversores de diverso porte, por ingresar a colocaciones en instrumentos del sector energético-eléctrico.
Perspectivas de continuidad de políticas y desarrollo futuro de las ERNC: Atención al cambio de paradigma en expansión de redes!

## Slide 32: Situación Previa a ERNC: Centrales Concentradas: - hidro: donde está el recurso. - térmica: donde está la demanda. - Red de Trasmisión respaldada para llevar energía a centros de carga de mayor porte y radial para abastecer demandas de menor porte.
C. BATLLE
C. LA TABLADA
C. PUNTA DEL TIGRE

## Slide 33
570 MW
2000 MW
Generación Distribuida, Renovables,
Respaldo convencional e Interconexiones

## Slide 34
La inserción de ERNC de los años recientes,
¿fue coyuntural o con perspectivas de futuro?

## Slide 35
Expansión de la Generación

## Slide 36
FASE 1: Primera Ruta Eléctrica de AL entre las ciudades de Colonia y Chuy.
FASE 2: Resto de las rutas nacionales
Red UTE de Sistemas de Alimentación de Vehículos Eléctricos (UTE: mayor flota AL)
El Primer punto de recarga se instaló en una estación convencional de combustibles

## Slide 37: Generación Distribuida, Renovables, Térmicas, Redes e Interconexiones

## Slide 38
En nombre de UTE,
muchas gracias!
Parque Juan Pablo Terra
Agosto 2014; 67.2 MW
Artigas - Uruguay